Specifikace

Automatický samonasávací systém, na bázi odstředivého oběžného kola z technologie Flygt N.

Sání - 4" 100 mm* 
Výtlak - 4" 100 mm*
Max. výkon 230 m³/h  (Q max)
Max. výška 46 m (H max.)
Max. průměr oběžného kola - 10" 256 mm 
Max. pracovní teplota 80°C 
Max. pracovní tlak 5.5 bar 
Max. sací tlak  4.0 bar 
Max. tlak na plášti 8.3 bar 
Max. pracovní otáčky 2200 rpm

Motor
Yanmar, 3TNV88 23.8 koní 2000 otáček
průměr oběžného kola 256 mm

Objem palivové nádrže ......................... 227 litrů 
Spotřeba paliva......................(@ 2000 ot/m) 3,785 l/hodinu
Hmotnost .........................................1300 kg
Rozměry ...................................... (d) 2,9m × (š) 1,67m × (v) 1,85m